MANUALE UTENTE

REPEATER 868

Per migliori spiegazioni si consiglia consultare I tutorial video sul sito www.skynetitalia.net

Apprendimento codice

- Tramite I pulsanti “su” e “giù” scegliere un canale

- Premere il pulsante A e tenere premuto per accedere alla funzione di apprendimento.

-Attivare il dispositivo wireless (rivelatore, telecomando,etc), [se il dispositivo che si desidera ripetere è sirena senza fili, bisogna innescare la manomissione sulla sirena.

Cancellazione di un codice

- Tramite I pulsanti “su” e “giù” scegliere un canale da cancellare

- Pressare e tenere premuto il tasto B fino a quando si sente un lungo beep.

Cancellazione di tutti i codici in memoria.

- Tramite I pulsanti “su” e “giù” impostare il canale 00

- Pressare e tenere premuto il tasto B fino a quando si sente un lungo beep

Configurazioni di livello

Per impostare il livello bisogna premere e tenere premuti i tasti B+”basso” .

Il livello predefinito è 01 e questo livello non andrà modificato se si usa la centrale Defender ST-v.

I livelli 02 e 03 vanno usati se si usano altri ripetitori o altri tipi di centrale.

Spegnimento

Quando il repeater è alimentato a batterie ,per spegnerlo premere e tenere premnuto A+”su” fino a quando non si spegne il dispositivo.

# Text boxes

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

dichiariamo che il prodotto:  Repeater 868 - rispetta i requisiti essenziali della Direttiva

1999/5/R&TTE

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di  differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  al trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997).